YAĞ TAYİN (SOXHELET) CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

(Soxhelet Cam Grubu ve Bağlantı Aparatları ile)

         CİHAZ İKİLİ-DÖRTLÜ-ALTILI MODEL OLMADIR.

         CİHAZ MASA ÜZERİNDE KULLANIMA UYGUN İMAL EDİLMİŞTİR.

         CİHAZIN ÖN KULLANIM PANELİNDE, HER BİR ISITICI SİSTEMİN KUMANDA PANOSU AYRI AYRI BULUNMAKTADIR.

         CİHAZIN HERBİR KUMANDA PANOSUNUN ÜZERİNDE; IŞIKLI AÇMA/KAPAMA ANAHTARI, ELEKTRONİK KONUMLU ISI ANAHTARI VE  ISI SİNYAL LAMBASI BULUNMAKTADIR.

         CİHAZIN ULAŞILAN Max ÇALIŞMA SICAKLIĞI YAKLAŞIK 300’C’DİR.

CİHAZ ISITICI ELEMANLARININ HER BİRİ ELEKTRONİK KARTLA AYRI AYRI KONTROL EDİLEBİLMELİDİR.

         CİHAZIN ISITICILARININ ÇAPLARI 250 ML,500 ML DİBİ YUVARLAK VE DÜZ BALONLARA

GÖRE İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.

CİHAZ İLE BİRLİKTE YUVARLAK BALONLAR İÇİN ALÜMİNYUM YUVALAR VERİLMELİDİR.

         CİHAZ TAMAMEN MONOBLOK BİR GÖVDEYE SAHİP OLUP, ISITICI SİSTEMLERİ BİR YÜZEYDE TOPLANMIŞTIR.

         CİHAZIN ISITICILARI VE GÖVDE ARASINDA SICAKLIK GEÇİSİNİ ENGELLEYEN, DELİKLİ YALITIM SACI BULUNMAKTADIR.

         CİHAZIN ISITICI SİSTEMLERİNİN ARKASINDA; SOXHELET BALON-EKSTRAKTÖR-SOĞUTUCU SİSTEMİNİN DÜZGÜN TUTTURULMASINI SAĞLAYAN VE AYRI AYRI DİZAYN EDİLMİŞ, STATİF ÇUBUK DÜZENEĞİ MEVCUTTUR.

         CİHAZIN ALT KISMINDA TAŞIYICI LASTİK AYAKLARI BULUNMAKTADIR.

         CİHAZIN GÖVDE KISMI DKP SACDAN İMAL EDİLMİŞ OLUP, KÜFE VE PASA KARŞI ELEKTRO-STATİK FIRIN  BOYALIDIR.

         CİHAZ İLE BİRLİKTE, 250 ml.BALONLU-EKSRAKTÖR-SOĞUTUCUDAN OLUŞAN SOXHELET GRUBU, DÜZENEĞİ STATİFLERE TUTTURMAK İÇİN KISKAÇ VE NİVODAN OLUŞAN BAĞLANTI  ELEMANLARI VE SOĞUTUCU HORTUMU VERİLMEKTEDİR.

         CİHAZ İLE BİRLİKTE KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ VERİLMEKTEDİR.

         CİHAZ 220 VOLT 50Hz. ŞEHİR AKIMI İLE ÇALIŞMAKTADIR.

         CİHAZ FABRİKASYON HATALARINA KARŞI 3 YIL GARANTİLİ OLUP, 10 YIL SÜRE İLE DE ÜCRETİ KABİLİNDE BAKIM VE YEDEK PARÇA GARANTİLİDİR.